## Slide 1
<footer>
<date/time>
Chapter 3 VHDL CODE
3.1 Sequential Code
3.2 Concurrent Code

## Slide 2
3.1 Sequential Code
One important aspect of sequential code is that it is not limited to sequential logic.Indeed, with it we can build sequential circuits as well as combinational circuits. Sequential code is also called behavioral code.The statements discussed in this section are all sequential, that is, allowed onlyinside PROCESSES, FUNCTIONS, or PROCEDURES. They are: IF, WAIT,CASE, and LOOP.
VARIABLES are also restricted to be used in sequential code only (that is, inside a PROCESS, FUNCTION, or PROCEDURE). Thus, contrary to a SIGNAL, a VARIABLE can never be global, so its value can not be passed out directly.

## Slide 3: PROCESS
[label:] PROCESS (sensitivity list)
[VARIABLE name type [range] [:= initial_value;]]
BEGIN
(sequential code)
END PROCESS [label];

## Slide 4: Example:DFF with Asynchronous Reset #1
1 --------------------------------------
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 --------------------------------------
5 ENTITY dff IS
6 PORT (d, clk, rst: IN STD_LOGIC;
7 q: OUT STD_LOGIC);
8 END dff;
9 --------------------------------------
10 ARCHITECTURE behavior OF dff IS
11 BEGIN
12 PROCESS (clk, rst)
13 BEGIN
14 IF (rst='1') THEN
15 q <= '0';
16 ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
17 q <= d;
18 END IF;
19 END PROCESS;
20 END behavior;
21 --------------------------------------

## Slide 6
Sequential Code ：
·Variable Evaluate
·Signal Evaluate
·WAIT
·IF
·CASE
·LOOP
·NEXT
·EXIT
·RETURN
·NULL
·Procedure Call
·Assert
·REPORT

## Slide 7
3.1.1 Variable Evaluate
The assignment operator for a VARIABLE it is ‘‘:=’’
VARIABLE s：BIT := ‘0’；
PROCESS（s）
VARIABLE count：INTEGER := ‘0’
BEGIN
count := s+1
END PROCESS;

## Slide 8
3.1.2 Signal Evaluate
The assignment operator for a SIGNAL is‘‘<=’’.
s <= a NOR（b AND c）；

## Slide 9
4.1.3 WAIT
PROCESS cannot have a sensitivity list when WAIT is employed. Its syntax(there are three forms of WAIT) is shown below.
（1）WAIT
（2）WAIT ON [signal1, signal2, ... ]
（3）WAIT UNTIL signal_condition
（4）WAIT FOR time

## Slide 10
Example:
PROCESS
BEGIN
y <= a AND b；
WAIT ON a，b；
END PROCESS；
Example:
PROCESS（a，b）
BEGIN
y <= a AND b；
END PROCESS；

## Slide 11
Example: 8-bit register with asynchronous reset.
PROCESS
BEGIN
WAIT ON clk, rst;
IF (rst='1') THEN
output <= "00000000";
ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
output <= input;
END IF;
END PROCESS;

## Slide 12
WAIT UNTIL signal = VALUE；
WAIT UNTIL signal ’EVENT AND signal = VALUE；
WAIT UNTIL signal ’STABLE AND signal = VALUE；
Example:
WAIT UNTIL clock = “1”；
WAIT UNTIL rising_edge（clk）；
WAIT UNTIL clk =‘1’AND clk’ EVENT；
WAIT UNTIL NOT clk’ STABLE AND clk= “1”；

## Slide 13
WAIT FOR is intended for simulation only (waveform generation for testbenches).
Example:
WAIT FOR 5ns;
Example: dff
1 --------------------------------------
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 --------------------------------------
5 ENTITY dff IS
6 PORT (d, clk, rst: IN STD_LOGIC;
7 q: OUT STD_LOGIC);
8 END dff;
9 --------------------------------------

## Slide 14
10 ARCHITECTURE dff OF dff IS
11 BEGIN
12 PROCESS
13 BEGIN
14 WAIT ON rst, clk;
15 IF (rst='1') THEN
16 q <= '0';
17 ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
18 q <= d;
19 END IF;
20 END PROCESS;
21 END dff;
22 --------------------------------------

## Slide 15
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY counter IS
PORT (clk : IN STD_LOGIC;
digit : OUT INTEGER RANGE 0 TO 9);
END counter;
ARCHITECTURE counter OF counter IS
BEGIN
PROCESS -- no sensitivity list
VARIABLE temp : INTEGER RANGE 0 TO 10;
BEGIN
WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk='1');
temp := temp + 1;
IF (temp=10) THEN temp := 0;
END IF;
digit <= temp;
END PROCESS;
END counter;

## Slide 16
3.1.4 IF
1. IF conditions THEN
assignments
END IF；
Example:
IF (x<y) THEN
temp:="11111111";
END IF；

## Slide 17
Example:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY dff IS
PORT（clk，d：IN STD_LOGIC；
q：OUT STD_LOGIC);
END dff；
ARCHITECTURE rtl OF dff IS
BEGIN
PROCESS (clk)
BEGIN
IF (clk’EVENT AND clk=’1’) THEN
q <= d;
END IF;
END PROCESS;
END rtl;

## Slide 18
2.
IF conditions THEN
assignments
ELSE
assignments
END IF；
Example:
IF (x<y) THEN
temp:="11111111";
ELSE
temp:="11110000";
END IF；

## Slide 19
Example:
ARCHITECTURE rtl OF mux2 IS
BEGIN
PROCESS (a，b，s)
BEGIN
IF (s =’1’) THEN
c <= a;
ELSE
c <= b;
END IF;
END PROCESS;
END rtl;

## Slide 20
3.
IF conditions THEN
assignments
ELSIF conditions THEN
assignments
ELSIF conditions THEN
assignments
┇
ELSE
assignments
END IF；

## Slide 21
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY mux4 IS
PORT（input：IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)；
sel：IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0)；
y：OUT STD_LOGIC);
END mux4；

## Slide 22
ARCHITECTURE rtl OF mux4 IS
BEGIN
PROCESS (input，sel)
BEGIN
IF (sel=“00”) THEN
y<= input（0）；
ELSIF（sel=“01”）THEN
y<= input（1）；
ELSIF（sel=“10”）THEN
y<= input（2）；
ELSE
y<= input（3）；
END IF;
END PROCESS;
END rtl;

## Slide 23
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY shiftreg IS
GENERIC (n: INTEGER := 4); -- # of stages
PORT (d, clk, rst: IN STD_LOGIC;
q: OUT STD_LOGIC);
END shiftreg;

## Slide 24
ARCHITECTURE behavior OF shiftreg IS
SIGNAL internal: STD_LOGIC_VECTOR (n-1 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS (clk, rst)
BEGIN
IF (rst='1') THEN
internal <= (OTHERS => '0');
ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
internal <= d & internal(internal'LEFT DOWNTO 1);
END IF;
END PROCESS;
q <= internal(0);
END behavior;

## Slide 26
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY counter IS
PORT (clk : IN STD_LOGIC;
digit : OUT INTEGER RANGE 0 TO 9);
END counter;

## Slide 27
ARCHITECTURE counter OF counter IS
BEGIN
PROCESS(clk)
VARIABLE temp : INTEGER RANGE 0 TO 10;
BEGIN
IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
temp := temp + 1;
IF (temp=10) THEN
temp := 0;
END IF;
END IF;
digit <= temp;
END PROCESS
END counter;

## Slide 28
3.1.5 CASE
CASE identifier IS
WHEN value => assignments;
┇
WHEN value => assignments;
END CASE；
Example:
CASE control IS
WHEN "00" => x<=a; y<=b;
WHEN "01" => x<=b; y<=c;
WHEN OTHERS => x<="0000"; y<="ZZZZ";
END CASE;

## Slide 29
‘‘WHEN value’’ can take up three forms:
（1） WHEN value -- single value
（2） WHEN value1 to value2 -- range, for enumerated data
types only
（3） WHEN value1 | value2 |... -- value1 or value2 or ...
（4） WHEN OTHERS =>

## Slide 30
Example:
CASE command IS
WHEN “00”=> c <= a;
WHEN “01”=> c <= b;
WHEN “10”=> c <= e;
WHEN “11”=> c <= f;
WHEN OTHERS => NULL;
END CASE;
Example: CASE sel IS
WHEN 1TO 9 => c <= 1;
WHEN 11/12 => c <= 2;
WHEN OTHERS => c <= 3;
END CASE;

## Slide 31
Example:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY decoder3_8 IS
PORT（a，b，c，g1，g2a，g2b：IN STD_LOGIC；
y：OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)；
END decoder3_8；
ARCHITECTURE rtl OF decoder3_8 IS
SIGNAL indata：STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0)；
BEGIN
indata <= c & b & a；
PROCESS（indata，g1，g2a，g2b）
BEGIN

## Slide 32
IF（g1=‘1’AND g2a=‘0’ AND g2b=‘0’）THEN
CASE indata IS
WHEN “000”=> y <=“11111110”；
WHEN “001”=> y <=“11111101”；
WHEN “010”=> y <=“11111011”；
WHEN “011”=> y <=“11110111”；
WHEN “100”=> y <=“11101111”；
WHEN “101”=> y <=“11011111”；
WHEN “110”=> y <=“10111111”；
WHEN “111”=> y <=“01111111”；
WHEN OTHERS => y <= “XXXXXXXX”；
END CASE；

## Slide 33
ELSE
y <=“11111111”；
END IF；
END PROCESS；
END rtl；

## Slide 34
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY dff IS
PORT (d, clk, rst: IN BIT;
q: OUT BIT);
END dff;
ARCHITECTURE dff3 OF dff IS
BEGIN
PROCESS (clk, rst)
BEGIN
CASE rst IS
WHEN '1' => q<='0';
WHEN '0' =>IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
q <= d; END IF;
WHEN OTHERS => NULL;
END CASE;
END PROCESS;
END dff3;

## Slide 35
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY counter IS
PORT (clk, reset : IN STD_LOGIC;
digit1, digit2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0));
END counter;

## Slide 36
ARCHITECTURE counter OF counter IS
BEGIN
PROCESS(clk, reset)
VARIABLE temp1: INTEGER RANGE 0 TO 10;
VARIABLE temp2: INTEGER RANGE 0 TO 10;
BEGIN
IF (reset='1') THEN
temp1 := 0; temp2 := 0;
ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
temp1 := temp1 + 1;
IF (temp1=10) THEN
temp1 := 0;
temp2 := temp2 + 1;
IF (temp2=10) THEN
temp2 := 0;
END IF;
END IF;
END IF;

## Slide 37
CASE temp1 IS
WHEN 0 => digit1 <= "1111110"; --7E
WHEN 1 => digit1 <= "0110000"; --30
WHEN 2 => digit1 <= "1101101"; --6D
WHEN 3 => digit1 <= "1111001"; --79
WHEN 4 => digit1 <= "0110011"; --33
WHEN 5 => digit1 <= "1011011"; --5B
WHEN 6 => digit1 <= "1011111"; --5F
WHEN 7 => digit1 <= "1110000"; --70
WHEN 8 => digit1 <= "1111111"; --7F
WHEN 9 => digit1 <= "1111011"; --7B
WHEN OTHERS => NULL;
END CASE;

## Slide 38
CASE temp2 IS
WHEN 0 => digit2 <= "1111110"; --7E
WHEN 1 => digit2 <= "0110000"; --30
WHEN 2 => digit2 <= "1101101"; --6D
WHEN 3 => digit2 <= "1111001"; --79
WHEN 4 => digit2 <= "0110011"; --33
WHEN 5 => digit2 <= "1011011"; --5B
WHEN 6 => digit2 <= "1011111"; --5F
WHEN 7 => digit2 <= "1110000"; --70
WHEN 8 => digit2 <= "1111111"; --7F
WHEN 9 => digit2 <= "1111011"; --7B
WHEN OTHERS => NULL;
END CASE;
END PROCESS;
END counter;

## Slide 40
3.1.6 LOOP
There are several ways of using LOOP, as shown in the syntaxes below.
1. [label:] LOOP
(sequential statements)
END LOOP [label:] ；
Example:
loop1：LOOP
WAIT UNTIL clk=‘1’；
q <= d AFTER 2 ns；
END LOOP loop1；

## Slide 41
2.FOR_LOOP:The loop is repeated a fixed number of times.
[label:] FOR identifier IN range LOOP
sequential statements
END LOOP [label];
Example of FOR / LOOP:
FOR i IN 0 TO 5 LOOP
x(i) <= enable AND w(i+2);
y(0, i) <= w(i);
END LOOP;

## Slide 42
Example:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY parity_check IS
PORT（a：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)；
y：OUT STD_LOGIC)；
END parity_check ；
ARCHITECTURE rtl OF parity_check IS
BEGIN
PROCESS（a）
VARIABLE tmp：STD_LOGIC

## Slide 43
BEGIN
tmp：=‘0’；
FOR i IN 0 TO 7 LOOP
tmp：= tmp XOR a（i）；
END LOOP；
y <= tmp；
END PROCESS；
END rtl；

## Slide 44
3.WHILE_LOOP:The loop is repeated until a condition no longer holds.
[label:] WHILE condition LOOP
sequential statement
END LOOP [label] ；
Example of WHILE / LOOP: In this example, LOOP will keep repeating while i < 10.
WHILE (i < 10) LOOP
WAIT UNTIL clk'EVENT AND clk='1';
(other statements)
END LOOP;

## Slide 45
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY parity_check IS
PORT（a：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)；
y：OUT STD_LOGIC)；
END parity_check ；
ARCHITECTURE behav OF parity_check IS
BEGIN
PROCESS（a）
VARIABLE tmp：STD_LOGIC

## Slide 46
BEGIN
tmp := ‘0’；
i := 0；
WHILE （i < 8）LOOP
tmp := tmp XOR a（i）；
i := i+1；
END LOOP；
y <= tmp；
END PROCESS；
END behav；

## Slide 47
3.1.7 NEXT
NEXT [label][WHEN condition]
example
┇
WHILE data >1 LOOP
data := data+1；
NEXT WHEN data=3
data := data* data；
END LOOP；

## Slide 48
N1：FOR i IN 10 DOWNTO 1 LOOP
N2：FOR j IN 0 TO i LOOP
NEXT N1 WHEN i=j；
matrix（i，j）:= j*i+1；
END LOOP N2；
END LOOP N1；

## Slide 49
3.1.8 EXIT
EXIT[LOOP label][WHEN condition] ；
SIGNAL a，b：STD_LOGIC_VECTOR (0 TO 1)；
SIGNAL a_less_than_b：BOOLEAN；
┇
a_less_than_b <= FALSE;
FOR i IN 1TO 0 LOOP
IF（a（i）=‘1’AND b（i）=‘0’）THEN
a_less_than_b <= FALSE；
EXIT；

## Slide 50
ELSEIF（a（i）=‘0’AND b（i）=‘1’）THEN
a_less_than_b <= TRUE；
EXIT；
ELSE
NULL
END IF；
END LOOP；

## Slide 51
3.1.9 RETURN
RETURN；
RETURN expression；

## Slide 52
Example:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY example IS
PORT（a，b：IN INTEGER；
y：OUT INTEGER)；
END example ；
ARCHITECTURE rtl OF example IS
BEGIN
PROCESS（a，b）
FUNCTION maximum
（a，b：INTEGER）RETURN INTEGER IS
VARIABLE tmp：INTEGER；

## Slide 53
BEGIN
IF（a > b）THEN
tmp := a；
ELSE
tmp := b；
END IF；
END maximum；
BEGIN
y <= maximum（a，b）；
END PROCESS；
END rtl；

## Slide 54
3.1.10 NULL
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY mux4 IS
PORT（d0 ：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 1)；
d1 ：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 1)；
d2 ：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 1)；
d3 ：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 1)；
s0 ：IN STD_LOGIC；
s1 ：IN STD_LOGIC；
y ：OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 1) )；
END mux4 ；

## Slide 55
ARCHITECTURE behave OF mux4 IS
BEGIN
lable：PROCESS（d0，d1，d2，d3，s0，s1）
VARIABLE tmp：INTEGER；
BEGIN
tmp := 0；
IF（s0=‘1’）THEN
tmp := tmp+1；
END IF；
IF（s1=‘1’）THEN
tmp := tmp+2；
END IF；

## Slide 56
CASE tmp IS
WHEN 0 => y <= d0；
WHEN 1 => y <= d1；
WHEN 2 => y <= d2；
WHEN 3 => y <= d3；
WHEN OTHERS => NULL；
END CASE；
END PROCESS；
END behave；

## Slide 57
3.1.11 Procedure Call
procedure_name [<parameter list>];
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE. STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY max IS
PORT（in1：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)；
in2：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)；
in3：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)；
q：OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) )；
END max ；

## Slide 58
ARCHITECTURE rtl OF max IS
PROCEDURE maximum（a，b：IN STD_LOGIC_VECTOR；
c：OUT STD_LOGIC_VECTOR）IS
VARIABLE temp：STD_LOGIC_VECTOR（a’RANGE）；
BEGIN
IF（a > b）THEN
temp := a；
ELSE
temp := b；
END IF；
c := temp；
END maximum；

## Slide 59
BEGIN
PROCESS（in1，in2，tmp1）
VARIABLE tmp1，tmp2：STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) ；
BEGIN
maximum（in1，in2，tmp1）；
maximum（tmp1，in3，tmp2）；
q <= tmp2；
END PROCESS；
END rtl；

## Slide 60
3.1.12 Assert
ASSERT condition [REPORT "message"]
[SEVERITY severity_level];
severity_level ：
·NOTE
·WARNING
·ERROR
·FAILURE

## Slide 61
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY rsff IS
PORT（s ：IN BIT；
r ：IN BIT；
q ：OUT BIT；
qb ：OUT BIT）；
END rsff；
ARCHITECTURE rtl OF rsff IS
BEGIN
PROCESS（s，r）
VARIABLE last_state ：BIT；

## Slide 62
BEGIN
ASSERT（NOT（s =‘1’AND r =‘1’））
REPORT “Both s and r equal to‘1’.”
SEVERITY ERROR；
IF（s =‘0’AND r =‘0’）THEN
last_state := last_state；
ELSIF（s =‘0’AND r =‘1’）THEN
last_state := 0；
ELSE
last_state := 1；
END IF；
q <= last_state；
qb <= not（last_state）；
END PROCESS；
END rtl；

## Slide 63
3.1.13 REPORT
REPORT "message"[SEVERITY severity_level];

## Slide 64
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY rsff IS
PORT（s ：IN BIT；
r ：IN BIT；
q ：OUT BIT；
qb ：OUT BIT）；
END rsff；
ARCHITECTURE rtl OF rsff IS
BEGIN
PROCESS（s，r）
VARIABLE last_state ：BIT；

## Slide 65
BEGIN
IF（s =‘1’AND r =‘1’）THEN
REPORT “Both s and r equal to‘1’.”；
ELSIF （s =‘0’AND r =‘0’）THEN
last_state：= last_state；
ELSIF （s =‘0’AND r =‘1’）THEN
last_state := 0；
ELSE
last_state := 1；
END IF；
q <= last_state；
qb <= not（last_state）；
END PROCESS；
END rtl；

## Slide 66
ARCHITECTURE name OF entity_name IS
declarative statement
BEGIN
Concurrent Code
END name ；
3.2 Concurrent Code

## Slide 67
·PROCESS
·BLOCK
·CONCURRENT SIGNAL ASSIGNMENT
·CONDITIONAL SIGNAL ASSIGNMENT
·SELECTIVE SIGNAL ASSIGNMENT
·CONCURRENT PROCEDURE CALL
·ASSERT
·GENERIC
·COMPONENT_INSTANT
·GENERATE

## Slide 68
3.2.1 PROCESS
3.2.2 BLOCK

## Slide 69
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY add IS
PORT（A：IN STD_LOGIC；
B：IN STD_LOGIC；
Cin：IN STD_LOGIC；
Co：OUT STD_LOGIC；
S：OUT STD_LOGIC）；
END add；
ARCHITECTURE dataflow OF add IS
BEGIN

## Slide 70
ex : BLOCK
PORT（a_A：IN STD_LOGIC；
a_B：IN STD_LOGIC；
a_Cin：IN STD_LOGIC；
a_Co：OUT STD_LOGIC；
a_S：OUT STD_LOGIC）；
PORT MAP（a_A=>A，a_B=>B，a_Cin=> Cin，
a_Co=> Co，a_S=>S）；
SIGNAL tmp1，tmp2：STD_LOGIC；
BEGIN
label1：PROCESS（a_A，a_B）
BEGIN
tmp1<= a_A XOR a_B；
END PROCESS label1；

## Slide 71
label2：PROCESS（tmp1，a_Cin）
BEGIN
tmp2<= tmp1AND a_Cin ；
END PROCESS label2；
label3：PROCESS（tmp1，a_Cin）
BEGIN
a_S <= tmp1XOR a_Cin ；
END PROCESS label3；
label4：PROCESS（a_A，a_B，tmp2）
BEGIN
a_Co <= tmp2 OR（a_A AND a_B）；
END PROCESS label4；
END BLOCK ex；
END dataflow；

## Slide 72
3.2.3 Concurrent signal call Code
signal <= sensitivity signal expression；
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY and_gat IS
PORT（a：IN STD_LOGIC；
b：IN STD_LOGIC；
y：OUT STD_LOGIC）；
END and_gat；
ARCHITECTURE behave OF and_gat IS
BEGIN
y <= a AND b；
END behave；

## Slide 73
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY and_gat IS
PORT（a：IN STD_LOGIC；
b：IN STD_LOGIC；
y：OUT STD_LOGIC）；
END and_gat；
ARCHITECTURE behave OF and_gat IS
BEGIN
PROCESS （a，b）
BEGIN
y <= a AND b；
AND PROCESS；
AND behave；

## Slide 74
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY add IS
PORT（A：IN STD_LOGIC；
B：IN STD_LOGIC；
Cin：IN STD_LOGIC；
Co：OUT STD_LOGIC；
S：OUT STD_LOGIC）；
END add；
ARCHITECTURE dataflow OF add IS
SIGNAL tmp1，tmp2：STD_LOGIC；
(1) CONCURRENT SIGNAL ASSIGNMENT

## Slide 75
BEGIN
tmp1 <= A XOR B；
tmp2 <= tmp1 AND Cin；
S <= tmp1 XOR Cin；
Co <= tmp2 OR（A AND B）；
AND dataflow；

## Slide 76
(2) CONDITIONAL SIGNAL ASSIGNMENT
SIGNAL <=assignment WHEN condition ELSE
assignment WHEN condition ELSE
...;
outp <= "000" WHEN (inp='0' OR reset='1') ELSE
"001" WHEN ctl='1' ELSE
"010";

## Slide 77
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY se7 IS
PORT（input：IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)；
output：OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0)）；
END se7；
ARCHITECTURE rtl OF se7 IS
BEGIN
output <=（‘0’，‘1’，‘1’，‘1’，‘1’，‘1’，‘1’) WHEN input =“0000”ELSE
（‘0’，‘0’，‘0’，‘0’，‘1’，‘1’，‘0’）WHEN input =“0001”ELSE
（‘1’，‘0’，‘1’，‘1’，‘0’，‘1’，‘1’）WHEN input =“0010”ELSE

## Slide 78
（‘1’，‘0’，‘0’，‘1’，‘1’，‘1’，‘1’）WHEN input =“0011”ELSE
（‘1’，‘1’，‘0’，‘0’，‘1’，‘1’，‘0’）WHEN input =“0100”ELSE
（‘1’，‘1’，‘0’，‘1’，‘1’，‘0’，‘1’）WHEN input =“0101”ELSE
（‘1’，‘1’，‘1’，‘1’，‘1’，‘0’，‘1’）WHEN input =“0110”ELSE
（‘0’，‘0’，‘0’，‘0’，‘1’，‘1’，‘1’）WHEN input =“0111”ELSE
（‘1’，‘1’，‘1’，‘1’，‘1’，‘1’，‘1’）WHEN input =“1000”ELSE
（‘1’，‘1’，‘0’，‘1’，‘1’，‘1’，‘1’）WHEN input =“1001”ELSE
（‘1’，‘1’，‘1’，‘0’，‘1’，‘1’，‘1’）WHEN input =“1010”ELSE
（‘1’，‘1’，‘1’，‘1’，‘1’，‘0’，‘0’）WHEN input =“1011”ELSE
（‘0’，‘1’，‘1’，‘1’，‘0’，‘0’，‘1’）WHEN input =“1100”ELSE
（‘1’，‘0’，‘1’，‘1’，‘1’，‘1’，‘0’）WHEN input =“1101”ELSE
（‘1’，‘1’，‘1’，‘1’，‘0’，‘0’，‘1’）WHEN input =“1110”ELSE
（‘1’，‘1’，‘1’，‘0’，‘0’，‘0’，‘1’）WHEN input =“1111”ELSE
（‘0’，‘0’，‘0’，‘0’，‘0’，‘0’，‘0’）；
END rtl;

## Slide 79
(3) SELECTIVE SIGNAL ASSIGNMENT
WITH identifier SELECT
SIGNAL <= assignment1 WHEN condition 1；
assignment2 WHEN condition 2；
assignment3 WHEN condition 3； ；
┇

## Slide 80
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY mux4 IS
PORT（d0：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)；
d1：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)；
d2：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)；
d3：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)；
s0：IN STD_LOGIC；
s1：IN STD_LOGIC；
q：OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)）；
END mux4；

## Slide 81
ARCHITECTURE rtl OF mux4 IS
SIGNAL comb：STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0)；；
BEGIN
comb <= s1 & s0；
WITH comb SELECT
q <= d0 WHEN “00”；
d1 WHEN “01”；
d2 WHEN “10”
d3 WHEN OTHERS；
END rtl；

## Slide 82
4.2.4 CONCURRENT PROCEDURE CALL
PROCEDURE Name[<parameter list>]; IS
[definition statement]；
BEGIN
[Sequential Code]
END Name ；

## Slide 83
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE. STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY max IS
PORT（in1：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)；
in2：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)；
in3：IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)；
q：OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)）；
END max；
ARCHITECTURE rtl OF max IS

## Slide 84
PROCEDURE maximun（a，b：IN STD_LOGIC_VECTOR；
SIGNAL c：OUT STD_LOGIC_VECTOR）IS
VARIABLE temp：STD_LOGIC_VECTOR (a’RANGE)；
BEGIN
IF (a > b) THEN
temp ：= a；
ELSE
temp ：= b；
END IF；
c <= temp；
END maximun；
SIGNAL tmp1，tmp2：OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)；

## Slide 85
BEG
maximun（in1，in2，tmp1）；
maximun（tmp1，in3，tmp2）；
q <= tmp2；
END rtl；

## Slide 86
4.2.5 CONCURRENT ASSERT
ASSERT condition [REPORT "message"]
[SEVERITY severity_level];

## Slide 87
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE. STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY example IS
END example；
ARCHITECTURE behave OF example IS
SIGNAL comb： STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0)；
BEGIN
ASSERT FALSE
REPORT“This entity is a example to descript assert statement”
SEVERITY NOTE；
END behave；

## Slide 88
3.2.6 GENERIC
GENERIC（list）；
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY and2 IS
GENERIC（DELAY：TIME：= 10 ns）；
PORT（a：IN STD_LOGIC；
b：IN STD_LOGIC；
c：OUT STD_LOGIC）；
END and2；
ARCHITECTURE behave OF and2 IS
BEGIN
c <= a AND b AFTER（DELAY）；
END behave；

## Slide 89
3.2.7 COMPONENT
COMPONENT component_name IS
PORT (
port_name : signal_mode signal_type;
port_name : signal_mode signal_type;
...);
END COMPONENT;
COMPONENT declaration:
COMPONENT instantiation:
label: component_name PORT MAP (port_list);

## Slide 90
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY example IS
PORT（in1，in2：IN STD_LOGIC；
out1：OUT STD_LOGIC）；
END example；

## Slide 91
ARCHITECTURE structure OF example IS
COMPONENT and2
GENERIC（DELAY：TIME）；
PORT（a：IN STD_LOGIC；
b：IN STD_LOGIC；
c：OUT STD_LOGIC）；
END COMPONENT；
BEGIN
U1 : and2 GENERIC MAP（10 ns）
PORT MAP（in1，in2，out1）；
END structure；

## Slide 92
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY example IS
PORT（in1，in2：IN STD_LOGIC；
out1：OUT STD_LOGIC）；
END example；
ARCHITECTURE structure OF example IS
COMPONENT and2
GENERIC（DELAY：TIME）；
PORT（a：IN STD_LOGIC；
b：IN STD_LOGIC；

## Slide 93
c：OUT STD_LOGIC）；
END COMPONENT；
BEGIN
U1：and2 GENERIC MAP（10 ns）
PORT MAP（a => in1，b=> in2，c => out1）；
END structure；

## Slide 94
4.2.9 GENERATE
label: FOR identifier IN range GENERATE
(concurrent assignments)
END GENERATE

## Slide 95
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY shift_reg IS
PORT（di：IN STD_LOGIC；
cp：IN STD_LOGIC；
do：OUT STD_LOGIC）；
END shift_reg；
di
q(0)
q(1)
D
Q
CLK
q(2)
D
Q
CLK
q(3)
D
Q
CLK
q(4)
D
Q
CLK
dff1
dff2
dff3
dff4
do
cp

## Slide 96
ARCHITECTURE structure OF shift_reg IS
COMPONENT dff
PORT（d：IN STD_LOGIC；
clk：IN STD_LOGIC；
q：OUT STD_LOGIC）；
END COMPONENT；
SIGNAL q：STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)；
BEGIN
dff1：dff PORT MAP (d1，cp，q（1）)；
dff2：dff PORT MAP (q（1），cp，q（2）)；
dff3：dff PORT MAP (q（2），cp，q（3）)；
dff4：dff PORT MAP (q（3），cp，do)；
END structure；

## Slide 97
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY shift_reg IS
PORT（di：IN STD_LOGIC；
cp：IN STD_LOGIC；
do：OUT STD_LOGIC）；
END shift_reg；
ARCHITECTURE structure OF shift_reg IS

## Slide 98
COMPONENT dff
PORT（d：IN STD_LOGIC；
clk：IN STD_LOGIC；
q：OUT STD_LOGIC）；
END COMPONENT；
SIGNAL q：STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)；
BEGIN
q（0）<= di
dff1：dff PORT MAP (q（0），cp，q（1）)；
dff2：dff PORT MAP (q（1），cp，q（2）)；
dff3：dff PORT MAP (q（2），cp，q（3）)；
dff4：dff PORT MAP (q（3），cp，q（4）)；
do<= q（4）
END structure；

## Slide 99
FOR- GENERATE
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY shift_reg IS
PORT（di：IN STD_LOGIC；
cp：IN STD_LOGIC；
do：OUT STD_LOGIC）；
END shift_reg；
ARCHITECTURE structure OF shift_reg IS

## Slide 100
COMPONENT dff
PORT（d：IN STD_LOGIC；
clk：IN STD_LOGIC；
q：OUT STD_LOGIC）；
END COMPONENT；
SIGNAL q：STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)；
BEGIN
q（0）<= di
label1：FOR i IN 0 TO 3 GENERATE
dffx：dff PORT MAP (q（i），cp，q（i+1）)；
END GENERATE label1；
do <= q（4）
END structure；

## Slide 101
IF- GENERATE
label2: IF condition GENERATE
(concurrent assignments)
END GENERATE;

## Slide 102
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY shift_reg IS
PORT（di：IN STD_LOGIC；
cp：IN STD_LOGIC；
do：OUT STD_LOGIC）；
END shift_reg；
ARCHITECTURE structure OF shift_reg IS

## Slide 103
COMPONENT dff
PORT（d：IN STD_LOGIC；
clk：IN STD_LOGIC；
q：OUT STD_LOGIC）；
END COMPONENT；
SIGNAL q：STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 1)；
BEGIN
label1：
FOR i IN 0 TO 3 GENERATE
IF（i=0）GENERATE
dffx：dff PORT MAP (di，cp，q（i+1）)；
END GENERATE；

## Slide 104
IF（i=3）GENERATE
dffx：dff PORT MAP (q（i），cp，do)；
END GENERATE；
IF（（i /=0）AND（i /=3））GENERATE
dffx：dff PORT MAP (q（i），cp，q（i+1）)；
END GENERATE；
END GENERATE label1；
END structure；